## Slide 1
FSx for Windows File Server
vs FSx for NetApp ONTAP
存储管理 · 数据分层 · 存储效率 · 快照与备份 · 监控 · Derby 数据库落盘
资料来源：AWS FSx 官方文档 + NetApp docs.netapp.com + Apache Derby 文档
实测环境：Ohio us-east-2 FSx ONTAP 9.17.1P7（FsxId011719cc94111ed47） | 2026-06-14
AWS FSx 存储深度对比

## Slide 2
一、FSx Windows vs FSx ONTAP 通用介绍与使用差别
两者都是 AWS 全托管文件服务，但定位、协议、能力差异显著（纯文档对比）
FSx for Windows File Server
• 原生 Windows 文件系统（NTFS）
• 仅 SMB 协议（2.0 – 3.1.1），单协议
• 深度集成 AD / NTFS ACL / DFS
• 备份基于 VSS（卷影复制）保证一致性
• 典型用例：企业 Windows 应用、用户主目录、
文件共享、内容管理、媒体处理
• 管理：FSx 控制台 / API / Windows 工具
（PowerShell、共享文件夹 GUI）
• 适合：纯 Windows 生态、要求 SMB 与 AD
原生兼容的场景
FSx for NetApp ONTAP
• NetApp ONTAP 企业存储（WAFL 文件系统）
• 多协议：NFS + SMB + iSCSI 同时支持
• SSD 主存储 + 容量池自动分层（FabricPool）
• 存储效率：去重/压缩/压实，节省空间
• 快照 + SnapMirror 复制 + AWS Backup
• 典型用例：跨平台共享、数据库、容器、
迁移上云、需要存储效率与分层的场景
• 管理：FSx 控制台 / API + ONTAP CLI /
REST API / System Manager（多一层）
• 适合：混合协议、企业级存储特性需求
来源：AWS《What is FSx for Windows File Server》《FSx for ONTAP Guide》官方文档。SMB 版本 2.0–3.1.1 为 Windows 文档明确说明。

## Slide 3
二、ONTAP 存储管理（1）：SSD 主存储 vs 容量池
FSx ONTAP 两个物理存储层：高性能 SSD 主层 + 弹性容量池（FabricPool）
两个存储层（官方定义）
• SSD 主存储层 (Primary/Performance)
用户配置、高性能、放活跃数据集
• 容量池层 (Capacity Pool)
全弹性、自动扩展到 PB 级、成本优化，
存放不常访问的冷数据
• ONTAP 软件预留约 16% SSD 容量（开销）
11% 软件 + 5% 聚合快照（>30TiB 为 6%）
• 文件元数据始终留在 SSD（约占数据 3-7%）
• 所有写入先落 SSD，再按策略分层到容量池
• 卷是虚拟资源，本身不占容量；精简配置
【实测】aggregate 空间与容量池
# storage aggregate show-space
Aggregate : aggr1 (Performance Tier)
Total Used 77.45GB 9%
Snapshot Reserve 45.36GB 5%
Total Physical Used 20.05GB 2%
Total Provisioned 1.44TB 163% <- 超额配置
Object Store : FSxFabricpoolObjectStore
Logical Used 12.20GB
Space Saved by SE 4.55MB
Total Physical Used 12.20GB
结论：聚合已挂接容量池(对象存储)，且
Provisioned 163% > 100% 证明精简超配。
实测：FsxId011719cc94111ed47 / aggr1，命令 storage aggregate show-space。| 文档：AWS《Managing storage capacity》《FSx for ONTAP storage tiers》。

## Slide 4
二、ONTAP 存储管理（2）：数据分层策略 Tiering Policy
卷级策略决定哪些数据下沉到容量池；冷却期 cooling period 控制下沉时机
策略
分层内容
默认冷却期
读回行为
Auto
冷的用户数据 + 快照
31 天 (2–183)
随机读→变热回SSD；顺序读保持冷
Snapshot Only
仅快照数据
2 天 (2–183)
读冷快照→变热回 SSD
All
全部用户数据 + 快照
—（立即标冷）
读取后仍保持冷，不回 SSD
None
不分层，全留 SSD
—
已在容量池的数据后台迁回 SSD
【实测】4 种策略本集群均在用
# volume show -fields tiering-policy
beijing auto
performance all
reverse_dest snapshot-only
source auto
thick_vol snapshot-only
要点说明
• 控制台默认 Auto；CLI/API 默认 Snapshot Only
• 元数据永远留 SSD，不下沉
• 冷却期可设 2–183 天，影响下沉速度
• 长期归档建议用 Auto（先 SSD 去重再下沉）
实测：volume show -fields tiering-policy。| 文档：AWS《Volume data tiering》（Auto 默认 31 天、Snapshot Only 默认 2 天、范围 2–183 天）。

## Slide 5
二、ONTAP 存储管理（3）：File System / SVM / Volume 层级
FSx 文件系统 → SVM（Vserver 存储虚拟机）→ Volume（卷）三层逻辑结构
FSx 文件系统 (Cluster)
物理资源：SSD 容量 + IOPS + 吞吐 + 容量池
▼
SVM / Vserver（存储虚拟机）
对外提供 NFS/SMB/iSCSI 访问的逻辑服务器
▼
Volume（FlexVol 卷）
承载文件/LUN 的逻辑容器，挂在 aggregate 上
【实测】SVM 与卷列表
# vserver show
Vserver Type State Root Volume
source-svm data running source_svm_root
# volume show -vserver source-svm
Volume Aggr State Type Size
beijing aggr1 online RW 100GB
performance aggr1 online RW 1TB
reverse_dest aggr1 online DP 100GB
source aggr1 online RW 100GB
source_svm_root aggr1 online RW 1GB
thick_vol aggr1 online RW 10GB
(RW=读写卷 DP=数据保护/复制目标卷)
实测：vserver show / volume show -vserver source-svm。| 文档：AWS《FSx for ONTAP》SVM 与卷概念。

## Slide 6
二、ONTAP 存储管理（4）：存储效率 去重/压缩/压实
ONTAP 在 4KB 块级别做去重+压缩+压实；inline（写入时）+ background（后台扫描）
三种数据缩减技术（官方）
• 去重 Deduplication
重复 4KB 块替换为指向唯一块的引用
• 压缩 Compression
默认 8KB 压缩组 inline 压缩
• 压实 Compaction
多个小 I/O 合并进同一物理块
两种应用方式：
- inline：写盘前在内存做，立即省空间
- background：写盘后周期性效率任务
注意：
· 数据下沉到容量池后不再跑后台效率，
但 SSD 上已获得的节省会被保留
· 实测本卷为纯去重场景，压缩贡献为 0
【实测】写 3.46GB 可去重数据，省 99%
# 步骤：建卷 ppttest(5GB,thin,auto) -> NFS挂载
# 写 1GB 全零 + 5x500MB 同内容文件 -> efficiency 扫描
# volume show -volume ppttest -fields ...
logical-used 3.46GB
sis-space-saved 3.42GB
sis-space-saved-percent 99% <===
dedupe-space-saved 3.42GB
compression-space-saved 0B
physical-used 96.90MB <- 实际占盘
解读：逻辑写入 3.46GB，去重后实际只占 96.9MB，
节省 99%。5 份相同文件被去重为 1 份 + 引用；
全零数据被压实/去重。本例压缩省 0 是因为测试
数据是高重复内容，去重已吃掉绝大部分收益。
实测：卷 ppttest，volume efficiency start + volume show 字段。| 文档：AWS《Managing storage efficiencies》（4KB 块、inline+background、压缩组 8KB）。

## Slide 7
二、ONTAP 存储管理（5）：精简配置 Thin Provisioning
FSx ONTAP 卷默认精简配置（space-guarantee=none），按需占用、可超额配置
精简 vs 厚配置
• Thin（space-guarantee=none）
创建时不预留空间，写多少占多少
多个卷可超额配置（overcommit）聚合
• Thick（space-guarantee=volume）
创建即预留全部容量，杜绝写满风险
• AWS 官方：FSx ONTAP 卷为精简配置，
SSD/容量池按需动态分配，不提前预留
⚠ 重要限制（实测验证）：
挂了对象存储(容量池)的聚合上，
卷只能用 space-guarantee=none，
无法设 thick（FabricPool 聚合限制）
【实测】超额配置 + thin 卷
# storage aggregate show-space
Total Provisioned 1.44TB 163%
# >100% = 多个卷超额配置聚合(thin生效)
# volume show -volume ppttest -fields \
# space-guarantee
ppttest space-guarantee none <- thin
解读：
• 聚合 Provisioned 达 163%，远超物理容量，
说明所有卷加起来“承诺”的空间 > 实际物理盘，
这正是 thin（超配）的体现。
• 新建 ppttest 卷 space-guarantee=none，
即精简卷，不预留 5GB，按实际写入占用。
实测：aggregate show-space（163% 超配）+ volume ppttest space-guarantee=none。| 文档：AWS《Volume storage capacity》（卷精简配置、按需分配）。

## Slide 8
二、ONTAP 存储管理（6）：快照 Snapshot 的存储占用
快照是只读时间点镜像；snapshot reserve 预留 + 实际占用按变化块计算
快照空间机制
• 快照 = 卷的只读时间点镜像（指针）
• Snapshot Reserve：卷内预留给快照的空间
默认 5%（percent-snapshot-space）
• 快照只为“变化的块”占空间（写时复制）
刚建快照几乎不占，改动越多占越多
• 超出 reserve 会“溢出”占用卷活跃空间
• Snapshot autodelete：空间紧张时自动删
实测 ppttest 默认 autodelete=false，
target-free-space=20%, oldest_first
• 可下沉到容量池（Auto/Snapshot Only 策略）
【实测】snapshot reserve 与占用
# volume show-space -volume ppttest
Snapshot Reserve 256MB
Snapshot Reserve Percent 5%
# 建快照 ppt_snap1 后:
# volume snapshot show -volume ppttest
ppt_snap1 Size 12.82MB Used 29%
# 5GB卷 x 5% = 256MB 预留
# 快照仅占 12.82MB(变化块,远未满 reserve)
解读：5GB 卷按 5% 预留 256MB 快照空间。建
快照 ppt_snap1 后仅占 12.82MB——因为快照只
记录“自快照点以来变化的块”，写时复制(COW)，
不是整卷拷贝，所以占用极小。
实测：volume show-space（reserve 256MB/5%）+ volume snapshot show（ppt_snap1 12.82MB）+ snapshot autodelete show。| 文档：AWS《Snapshots and volume storage capacity》。

## Slide 9
二、ONTAP 存储管理（7）：FSx ONTAP CLI 常用命令
通过 SSH 连 fsxadmin@管理 LIF；本页命令均在 Ohio 集群实测可用
▸ 集群/版本
version
cluster identity show
node show
▸ 聚合/存储层
storage aggregate show
storage aggregate show-space
storage aggregate object-store show
▸ SVM / 卷
vserver show
volume show -vserver <svm>
volume show -fields tiering-policy,space-guarantee
volume show-space -volume <vol>
volume show-footprint -volume <vol>
▸ 存储效率
volume efficiency show -volume <vol>
volume efficiency start -volume <vol> -scan-old-data true
▸ 快照/备份
volume snapshot show -volume <vol>
volume snapshot create -volume <vol> -snapshot <name>
snapshot policy show
volume snapshot autodelete show -volume <vol>
▸ 监控
statistics volume show -volume <vol>
statistics show
network interface show
实测：以上命令均在 FsxId011719cc94111ed47 通过 ssh fsxadmin@172.31.3.137 执行成功。⚠ 经验：逐条发命令避免横幅截断；advanced 命令加 set -privilege advanced 前缀。

## Slide 10
三、FSx Windows vs FSx ONTAP 日常监控
两者都用 CloudWatch（namespace AWS/FSx）；ONTAP 额外有 CLI/statistics 细粒度监控
维度
FSx Windows
FSx ONTAP
CloudWatch
AWS/FSx 命名空间
AWS/FSx，6 类指标维度
指标周期
1 分钟
1 分钟（部分 5 分钟）
存储指标
StorageCapacity 等
按层(SSD/容量池)+按数据类型
性能指标
吞吐/IOPS(有限)
卷级/文件系统级/聚合级
额外手段
Windows 性能监视器
ONTAP CLI statistics / REST API
【实测】ONTAP CLI 实时卷统计
# statistics volume show -volume ppttest
Volume Total Read Write Read Write Latency
Ops Ops Ops (Bps) (Bps) (us)
ppttest 1 0 0 0 0 13
CloudWatch 6 类指标维度（ONTAP 官方）
文件系统 / 文件服务器 / 聚合(详细) /
文件系统(按存储层) / 卷 / 卷(详细，按数据类型)
指标保留 15 个月；可设 CloudWatch 告警
ONTAP CLI 提供秒级/实时统计，比 CW 更细
实测：statistics volume show。| 文档：AWS《Monitoring with Amazon CloudWatch》（AWS/FSx、1 分钟周期、15 月保留、6 类维度）；Windows《Monitoring》。

## Slide 11
四、FSx ONTAP 数据备份保护：Snapshot vs AWS Backup
快照=卷内即时恢复点；AWS Backup=跨 AZ 持久化增量备份，两者互补
对比项
ONTAP Snapshot
AWS Backup / FSx 备份
存储位置
卷内（占卷空间）
AWS 托管，跨多 AZ 冗余
增量性
写时复制(COW)，只存变化块
增量，只存上次以来变化
粒度
卷级，秒级创建
卷级（仅 RW 卷，不支持 DP）
恢复
卷内快速回滚/单文件恢复
恢复到新卷/同区域文件系统
一致性
ONTAP 文件系统一致
基于快照，文件系统一致
适用
频繁、短周期、就地恢复
灾备、合规、长期保留
关键：AWS FSx 备份用快照实现增量——每次备份先建快照存在卷内，与上次备份快照比对只拷变化块；备份会保留卷的存储效率节省。DP/复制目标卷不能备份。
文档：AWS《Protecting your data with volume backups》（增量、per-volume、跨 AZ、基于快照、保留存储效率、不支持 DP 卷）。实测：snapshot policy show 见 CLI 页。

## Slide 12
四、备份保留与备份空间管理
自动每日备份 + 手动备份；保留策略 + 增量去重控制成本
备份保留 (官方)
• 自动每日备份：创建文件系统时默认开启
可配置保留期与每日备份窗口
• 用户手动备份：随时可发起
• 所有备份增量：只存上次以来变化的数据
避免重复数据，优化存储成本
• 删除备份时只删该备份独有的数据
• 备份跨多 AZ 冗余存储，高持久
• 每账户/每卷备份数量有配额限制
• 备份保留卷的存储效率节省
快照保留（卷内 policy）实测
# snapshot policy show
default: hourly x6, daily x2, weekly x2
default-1weekly: hourly x6,daily x2,weekly x1
none: 关闭自动快照
# autodelete (ppttest 默认)
Enabled: false Trigger: volume
Target Free Space: 20% oldest_first
说明：
• 快照 policy 控制自动快照频率与保留份数
• autodelete 在卷空间紧张时按规则自动清理
老快照，避免快照吃满卷空间
• 备份(AWS Backup)保留期在 FSx/Backup 侧设
实测：snapshot policy show / volume snapshot autodelete show。| 文档：AWS《Automatic daily backups》《User-initiated backups》。

## Slide 13
五、Derby 数据库 on FSx（1）：存储协议选择
Apache Derby 是 Java 嵌入式数据库，对文件锁与一致性敏感
协议适用性分析
• iSCSI（块存储 / LUN）—— 最推荐
单主机独占块设备，本地文件系统语义，
文件锁与 fsync 行为最接近本地盘
• SMB（Windows）—— 可用，注意 oplock
FSx Windows 走 SMB；Derby 在 Windows
本地/SMB 共享需关注锁与缓存语义
• NFS —— 谨慎，Derby 官方有明确警告
Derby 开发指南指出在 NFS(UNIX)/远程共享
文件上运行数据库存在文件锁可靠性风险
多客户端并发访问同一库文件易损坏
建议（综合文档）
✅ FSx ONTAP + iSCSI
给 Derby 提供块设备，单实例挂载，
最稳妥、最接近本地磁盘语义
✅ FSx Windows + 本地 NTFS（SMB）
Windows 嵌入式 Derby 单机场景适用
⚠ 若必须用 NFS：
- 仅单客户端独占挂载
- 用 hard,sync 挂载选项
- 关闭客户端属性缓存(actimeo=0 类)
- 务必充分测试，Derby 不官方背书 NFS
（我不确定具体 NFS 参数组合是否被 Derby
官方完全支持，建议以实际测试与厂商确认为准）
文档：Apache Derby Developer's Guide（明确讨论 NFS on UNIX 与 Windows 远程共享文件的限制）。iSCSI/SMB 语义结论为基于协议特性的工程判断，标注不确定项。

## Slide 14
五、Derby 数据库 on FSx（2）：落盘同步与一致性“, ”数据库强一致依赖“写真正落盘”——sync 语义在不同协议/ONTAP 下的行为
sync vs async 与一致性
• Derby 通过 fsync/FileChannel.force 把日志
与数据强制落盘，保证事务持久性(D)
• NFS sync 挂载：写请求要服务端确认落盘
才返回；async 则可能仅到缓存即返回，
断电/崩溃有丢数据风险
• SMB：oplock/lease 缓存影响可见性，
写穿透与 flush 行为需关注
• iSCSI：块级，OS 文件系统控制 fsync，
语义最接近本地盘
• ONTAP 侧：WAFL + NVRAM/NVLOG 保护，
确认的写在掉电时由 NVRAM 保障不丢
强一致性建议
要点：
• 数据库要“强持久”必须保证 fsync 真正落盘
• NFS 用 sync（或 hard + 应用 fsync）
避免 async 带来的崩溃丢数据
• ONTAP 对“已确认的写”有 NVRAM/NVLOG
保护，正常返回的 fsync 视为持久
• 推荐 iSCSI：块语义 + 本地 FS 的 fsync
行为，对数据库最可控
⚠ 不确定项：
Derby 在 FSx ONTAP 各协议下的端到端持久性
未做实测压测，以上为基于协议/ONTAP 文档的
分析，生产前建议做掉电/崩溃一致性验证。
文档：NFS sync/async 语义、SMB oplock、iSCSI 块语义为通用协议知识；ONTAP NVRAM/WAFL 写保护见 NetApp 文档。Derby 端到端落盘未实测，已标注不确定。

## Slide 15
总结：选型与实测要点
FSx Windows vs FSx ONTAP + 本次 Ohio 实测验证清单
主题
结论
依据
协议/定位
Windows=纯SMB; ONTAP=NFS/SMB/iSCSI多协议
官方文档
存储分层
SSD主层+容量池自动分层(Auto/SnapOnly/All/None)
文档+实测4策略
存储效率
去重/压缩/压实, 实测去重省 99%
实测 ppttest
精简配置
默认 thin, 聚合超配 163%(实测)
实测
快照
COW增量, reserve 5%, 实测快照仅占12.82MB
实测
备份
AWS Backup增量+跨AZ; 与快照互补
官方文档
Derby
推荐 iSCSI; NFS 有锁风险(Derby文档警告)
文档+分析
实测来源：Ohio us-east-2 FsxId011719cc94111ed47（ONTAP 9.17.1P7）；测试卷 ppttest 用后已清理。FSx Windows 无实例，相关部分为纯文档对比。